Clé du porte-casque

Comment refaire la clé du porte-casque lorsque l’on a plus l’originale :

Trouver une clé qui puisse aller dans le porte-casque , pour ma part , j’ai utilisé la clé de ma

Servante d’atelier ( photo 1 et 2 ).

1    2

Tailler dans un morceau de tôle alu de 1,7 mm d’épaisseur un morceau correspondant à la clé

Trouvée .

Ajuster la longueur et la largeur de la partie entrant , par rapport au barillet de la serrure , puis faire avec une dremel les deux rainures ( photo 3 et 4 ).

3    4

Enfoncer l’ébauche dans le barillet et déterminer sur cette ébauche les emplacements des verrous , et pour chaque verrou , déterminer de combien devront faire les encoches pour que les verrous affleures le barillet .

Il ne reste plus qu’a faire les encoches à la lime et d’ajuster ( photo 5 ).

5

Une fois le bon fonctionnement obtenu , il ne reste plus qu’a faire faire une clé avec l’ébauche comme modèle ,et si le commerçant n’en a pas , on peut en trouver ici :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150639404802&ssPageName=ADME:L:OC:FR:1123